### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

### ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ

## ΜΕΛΕΤΗ   Α.Α.  121/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:      350.000,00 €  με ΦΠΑ

Κ.Α. : 30.7135.10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ     ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2016

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την αντικατάσταση (προμήθεια και τοποθέτηση) του υλικού επικάλυψης του γυμναστηρίου «ΤΕΝΤΑ», καθώς και όλων των απαραίτητων υλικών και εργασιών για να είναι εφικτή η αντικατάσταση αυτής.

Το Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμάτας «ΤΕΝΤΑ» λειτουργεί στο Ανατολικό Κέντρο της Καλαμάτας, κατασκευάστηκε το έτος 1990 και σε αυτό εκτός των πολλών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διεξάγονται και οι περισσότερες αθλητικές εκδηλώσεις της πόλης μας (Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής, αγώνες basket, volley κ.λ.π.).

Λόγω κυρίως της παλαιότητας η μεμβράνη έχει πλέον υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες από τον χρόνο και επιβάλλεται η άμεση αντικατάστασή της, προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης καταστροφή της που θα έχει ως συνέπεια την καταστροφή του ξύλινου δαπέδου και των λοιπών υποκείμενων εγκαταστάσεων.

Τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή.

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και θα διέπεται από τις διατάξεις:

- Του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) που έχει ισχύ από 08-08-2016.

- Του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», (Δ.Κ.Κ.).

- Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης»,  (Νόμος Καλλικράτη).

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Καλαμάτας.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή, αφού βεβαίως τα υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 350.000,00€, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%.

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και για 150 ημέρες. Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.10, με ποσό 100.000,00 από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 και με ποσό 250.000,00 από τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017.

| Καλαμάτα 23/11/2016 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάκτης | Ο Τμηματάρχης | Ο Διευθυντής |
| ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η «ΤΕΝΤΑ» είναι μία κατασκευή πρωτότυπη, με γεωδαιτικό μοντέλο διαστάσεων 62,80 μ. Χ 36,00 μ. και ύψους 15,45 μ.. Το γεωδαιτικό μοντέλο είναι μία μεταλλική δικτυωτή κατασκευή διπλής καμπυλότητας στο χώρο.

Οι φορείς είναι ατσάλινοι σωλήνες γαλβανισμένοι διαστασιολογημένοι έτσι ώστε να καλύπτουν τις στατικές και γεωμετρικές ανάγκες της κατασκευής.

Οι κόμβοι ομοίως ατσάλινοι αποτελούν τα σημεία ανάρτησης (μέσω αλυσίδων) της μεμβράνης.

Η υπάρχουσα μεμβράνη του καλύμματος είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα (FIBER) τύπου TREVIRA υψηλής αντοχής επαλειμμένο με PVC από τις δύο πλευρές, πυρίμαχη σύμφωνα με Υπουργικές αποφάσεις κλάσεως 2, αντοχής στην κακοκαιρία και στις υπεριώδες ακτινοβολίες σε χρώμα άσπρο και πράσινο.

Η μεμβράνη είναι τοποθετημένη κάτω από την μεταλλική κατασκευή και στερεώνεται στους κόμβους μέσω αλυσίδας η οποία συνδέεται με δύο ατσάλινους δίσκους μέσα στους οποίους μπλοκάρεται η μεμβράνη. Από την πλευρά του εξωτερικού δίσκου που στερεώνεται στον κόμβο, γίνεται το ρεγουλάρισμα της δυνατής μετατόπισης της μεμβράνης, ώστε με αυτό τον τρόπο να επιτυγχάνεται η τάνυσή της.

Στο επίπεδο του εδάφους η μεμβράνη στερεώνεται στο περιμετρικό δοκάρι από σκυρόδεμα με την χρήση μεταλλικής ράβδου και μπουλονιών με παξιμάδια.

Από την οροφή έχουν αναρτηθεί δύο διαχωριστικά πετάσματα, μέσω των οποίων γίνεται δυνατός ο διαχωρισμός του χώρου τόσο οπτικά όσο και ακουστικά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπ όψιν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην τεχνική έκθεση και με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της «ΤΕΝΤΑΣ», προβλέπεται η αντικατάσταση της υπάρχουσας μεμβράνης με καινούργια, καθώς και όλων των απαραίτητων υλικών και εργασιών για είναι εφικτή η αντικατάσταση αυτής.

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν :

1.	Αποξήλωση όλων των εγκαταστάσεων και κατασκευών με προσοχή, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η αντικατάσταση της μεμβράνης.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει η αποξήλωση: των διαχωριστικών πετασμάτων του αγωνιστικού χώρου, όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του καλύμματος (καλώδια, φωτιστικά σώματα, φωτεινοί πίνακες αγωνιστικού χώρου κ.λ.π.) και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο τεχνικά, ώστε να γίνει η σωστή και ασφαλή αποξήλωση της μεμβράνης.

2.	Καθαίρεση - αποξήλωση και απομάκρυνση της υπάρχουσας μεμβράνης επικάλυψης.

3.	Επισκευή και συντήρηση του υπάρχοντος φέροντος ατσάλινου δικτυώματος από γαλβανισμένους σωλήνες. Περιλαμβάνεται όπου κριθεί απαραίτητο :

α) Η τοπική αντισκωριακή προστασία με αφαίρεση της σκουριάς & τον « εν ψυχρώ» γαλβανισμό.

β) Η αντικατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων υλικών και μικρουλικών  συνδέσεων.

- Προμήθεια μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση μεμβράνης, χρώματος λευκού, πολυεστερικής, σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Βασικό ύφασμα | Πολυεστέρας |
| 2 | Είδος επικάλυψης | Ακρυλική λάκα και PVDF |
| 3 | Ονοματολογία ινών | 1100 dtex |
| 4 | Επικάλυψη | Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και από τις δύο πλευρές |
| 5 | Βάρος | min 900 gr/m2 |
| 6 | Αντίσταση στη φωτιά | ΕΛΟΤ ΕΝ 13501/1 κλάση Β |
| 7 | Τάξη διακύμανσης θερμοκρασίας χρήσης | -23 C / +70C |

Επιτρεπτές διαφοροποιήσεις τιμών ±5% μεταξύ πραγματικών και ονομαστικών.

Θα γίνονται δεκτές προσφορές για υλικά με καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά από τα προδιαγραφόμενα.

- Η μεθοδολογία της ανάρτησης και η εν γένει στερέωσης της μεμβράνης θα γίνει με τον ίδιο υπάρχοντα τρόπο, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, όπως άγκιστρα, αλυσίδες και μεταλλικές γαλβανισμένες πλάκες κ.λ.π.. Θα επιτευχθεί η άρτια τοποθέτηση και τάνυση της και θα εξασφαλισθεί απαραίτητα η στεγανότητα του χώρου. Θα αντικατασταθούν όσα εκ των μεταλλικών στοιχείων ανάρτησης της μεμβράνης χρήζουν αντικατάστασης.

Στο επίπεδο του εδάφους η μεμβράνη στερεώνεται στο περιμετρικό δοκάρι από σκυρόδεμα με την χρήση μεταλλικής ράβδου και μπουλονιών με παξιμάδια.

Εσωτερικά καθ’ όλο το μήκος της κατασκευής και σε ύψος 5 περίπου μέτρων πάνω από το επίπεδο του έδαφος, θα τοποθετηθεί πάνω στη βασική μεμβράνη ένα δεύτερο έγχρωμο πανί παρεμφερούς ποιότητας, με στόχο το φως να μην αντανακλάται στο γήπεδο και δυσκολεύει τις προσπάθειες των αθλητών. επιλογής του χρώματος από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Εναλλακτικά γίνεται δεκτή και η κατασκευή της μεμβράνης με έγχρωμο υλικό μέχρι το ύψος των 5,00 μέτρων και με λευκό στο υπόλοιπο, ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών.

- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων καλωδιώσεων (ίδιου τύπου και ίδιας διατομής) και εξαρτημάτων σε αντικατάσταση των αποξηλωμένων.

- Προμήθεια και τοποθέτηση των δύο διαχωριστικών πετασμάτων του αγωνιστικού χώρου. Τα πετάσματα θα είναι διαστάσεων 25,00μ πλάτος και 7,10μ ύψος και θα είναι παρόμοιας κατασκευής με τα υπάρχοντα, έχοντας εσωτερικά ηχοαπορροφητικό πανί. Θα τοποθετηθούν με τον ίδιο τρόπο στους υπάρχοντες μηχανισμούς, με όλα τα υλικά και μικρουλικά σε πλήρη λειτουργία.

- Κατέβασμα, καθαρισμό και επανατοποθέτηση των ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων και των προβολέων.

- Μπροστά από τις δύο (2) κύριες εισόδους – εξόδους του κοινού, στην ανατολική πλευρά του γηπέδου θα κατασκευαστούν σκέπαστρα τύπου «τούνελ», μεταλλικής κατασκευής από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, ιδίας ή παρεμφερούς μορφής με την υπόλοιπη κατασκευή, με επικάλυψη από μεμβράνη.

Το πρώτο θα έχει διαστάσεις 6,5μ. μήκος, 6,5μ. πλάτος και 2,40μ. ύψος περίπου και το δεύτερο 6,5μ. μήκος, 4,00μ. πλάτος και 2,40μ. ύψος περίπου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο προμηθευτής με δικιά του ευθύνη θα μεριμνήσει :

- Για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων που απαιτούνται.

- Για την απομάκρυνση και διαχείριση των αχρήστων υλικών. (μεμβράνη, μεταλλικά στοιχεία κλπ.).

- Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα χρειαστούν προκειμένου να προστατευθεί το parke, καθώς και τα άλλα στοιχεία του γηπέδου

Ακολουθεί ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό της υπάρχουσας κατασκευής.

ΦΩΤ. 1 –  Εξωτερική όψη γηπέδου. Μία από τις 2 κύριες εισόδους στην ανατολική πλευρά.

Αποτυπώνονται οι δύο μεμβράνες διαφορετικού χρώματος.

ΦΩΤ. 2 – Τρόπος ανάρτησης της μεμβράνης (εξωτερική φωτογραφία).

ΦΩΤ. 3 – Εσωτερικό γυμναστηρίου

ΦΩΤ. 4 – Εσωτερικό γυμναστηρίου

ΦΩΤ. 5 - Διαχωριστικό πέτασμα αγωνιστικού χώρου, διαστάσεων 25,00μ πλάτος και 7,10μ ύψος.

| Καλαμάτα 23/11/2016 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάκτης | Ο Τμηματάρχης | Ο Διευθυντής |
| ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΑΡ. ΤΙΜ. | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) | 1 | ΤΕΜ. | 1 | 282.258,07 | 282.258,07 |
| Σύνολο | 282.258,07 |
| Φ.Π.Α. 24 % | 67.741,93 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 350.000,00 |

| Καλαμάτα 31/10/2016 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάκτης | Ο Τμηματάρχης | Ο Διευθυντής |
| ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) |
| --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΑΡ. ΤΙΜ. | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) | 1 | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| Σύνολο |  |
| Φ.Π.Α. 24 % |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |

………………../2017

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

- Αποξήλωση όλων των εγκαταστάσεων και κατασκευών με προσοχή, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η αντικατάσταση της μεμβράνης.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει η αποξήλωση: των διαχωριστικών πετασμάτων του αγωνιστικού χώρου, όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του καλύμματος (καλώδια, φωτιστικά σώματα, φωτεινοί πίνακες αγωνιστικού χώρου κ.λ.π.) και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο τεχνικά, ώστε να γίνει η σωστή και ασφαλή αποξήλωση της μεμβράνης.

- Καθαίρεση - αποξήλωση και απομάκρυνση της υπάρχουσας μεμβράνης επικάλυψης.

- Επισκευή και συντήρηση του υπάρχοντος φέροντος ατσάλινου δικτυώματος από γαλβανισμένους σωλήνες. Περιλαμβάνεται όπου κριθεί απαραίτητο :

α) Η τοπική αντισκωριακή προστασία με αφαίρεση της σκουριάς & τον « εν ψυχρώ» γαλβανισμό.

β) Η αντικατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων υλικών και μικρουλικών  συνδέσεων.

- Προμήθεια μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση μεμβράνης, χρώματος λευκού, πολυεστερικής, σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Βασικό ύφασμα | Πολυεστέρας |
| 2 | Είδος επικάλυψης | Ακρυλική λάκα και PVDF |
| 3 | Ονοματολογία ινών | 1100 dtex |
| 4 | Επικάλυψη | Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και από τις δύο πλευρές |
| 5 | Βάρος | min 900 gr/m2 |
| 6 | Αντίσταση στη φωτιά | ΕΛΟΤ ΕΝ 13501/1 κλάση Β |
| 7 | Τάξη διακύμανσης θερμοκρασίας χρήσης | -23 C / +70C |

Επιτρεπτές διαφοροποιήσεις τιμών ±5% μεταξύ πραγματικών και ονομαστικών.

Θα γίνονται δεκτές προσφορές για υλικά με καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά από τα προδιαγραφόμενα.

- Η μεθοδολογία της ανάρτησης και η εν γένει στερέωσης της μεμβράνης θα γίνει με τον ίδιο υπάρχοντα τρόπο, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, όπως άγκιστρα, αλυσίδες και μεταλλικές γαλβανισμένες πλάκες κ.λ.π.. Θα επιτευχθεί η άρτια τοποθέτηση και τάνυση της και θα εξασφαλισθεί απαραίτητα η στεγανότητα του χώρου. Θα αντικατασταθούν όσα εκ των μεταλλικών στοιχείων ανάρτησης της μεμβράνης χρήζουν αντικατάστασης.

Στο επίπεδο του εδάφους η μεμβράνη στερεώνεται στο περιμετρικό δοκάρι από σκυρόδεμα με την χρήση μεταλλικής ράβδου και μπουλονιών με παξιμάδια.

Εσωτερικά καθ’ όλο το μήκος της κατασκευής και σε ύψος 5 περίπου μέτρων πάνω από το επίπεδο του έδαφος, θα τοποθετηθεί πάνω στη βασική μεμβράνη ένα δεύτερο έγχρωμο πανί παρεμφερούς ποιότητας, με στόχο το φως να μην αντανακλάται στο γήπεδο και δυσκολεύει τις προσπάθειες των αθλητών. επιλογής του χρώματος από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Εναλλακτικά γίνεται δεκτή και η κατασκευή της μεμβράνης με έγχρωμο υλικό μέχρι το ύψος των 5,00 μέτρων και με λευκό στο υπόλοιπο, ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών.

- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων καλωδιώσεων (ίδιου τύπου και ίδιας διατομής) και εξαρτημάτων σε αντικατάσταση των αποξηλωμένων.

- Προμήθεια και τοποθέτηση των δύο διαχωριστικών πετασμάτων του αγωνιστικού χώρου. Τα πετάσματα θα είναι διαστάσεων 25,00μ πλάτος και 7,10μ ύψος και θα είναι παρόμοιας κατασκευής με τα υπάρχοντα, έχοντας εσωτερικά ηχοαπορροφητικό πανί. Θα τοποθετηθούν με τον ίδιο τρόπο στους υπάρχοντες μηχανισμούς, με όλα τα υλικά και μικρουλικά σε πλήρη λειτουργία.

- Κατέβασμα, καθαρισμό και επανατοποθέτηση των ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων και των προβολέων.

- Μπροστά από τις δύο (2) κύριες εισόδους – εξόδους του κοινού, στην ανατολική πλευρά του γηπέδου θα κατασκευαστούν σκέπαστρα τύπου «τούνελ», μεταλλικής κατασκευής από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, ιδίας ή παρεμφερούς μορφής με την υπόλοιπη κατασκευή, με επικάλυψη από μεμβράνη.

Το πρώτο θα έχει διαστάσεις 6,5μ. μήκος, 6,5μ. πλάτος και 2,40μ. ύψος περίπου και το δεύτερο 6,5μ. μήκος, 4,00μ. πλάτος και 2,40μ. ύψος περίπου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο προμηθευτής με δικιά του ευθύνη θα μεριμνήσει :

- Για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων που απαιτούνται.

- Για την απομάκρυνση και διαχείριση των αχρήστων υλικών (μεμβράνη, μεταλλικά στοιχεία κλπ.).

- Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα χρειαστούν προκειμένου να προστατευθεί το parke, καθώς και τα άλλα στοιχεία του γηπέδου

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε κέρδος προμήθειας και δαπάνης που αφορά το προσφερόμενο υλικό και έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και κάθε κόστος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, απομάκρυνσης υλικών, του τεχνικού εξοπλισμού, κάθε είδους δυσχερειών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση αντικατάστασης του υλικού επικάλυψης, όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω.

Αποξήλωση, προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση, μεμβράνης σύμφωνα με τα παραπάνω, για την αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου «ΤΕΝΤΑ» Δήμου Καλαμάτας.

(ΤΙΜΗ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)

ΕΥΡΩ :  (282.258,07€/ΤΕΜ)  χωρίς Φ.Π.Α.

| Καλαμάτα 23/11/2016 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάκτης | Ο Τμηματάρχης | Ο Διευθυντής |
| ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

- Αποξήλωση όλων των εγκαταστάσεων και κατασκευών με προσοχή, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η αντικατάσταση της μεμβράνης.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει η αποξήλωση: των διαχωριστικών πετασμάτων του αγωνιστικού χώρου, όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του καλύμματος (καλώδια, φωτιστικά σώματα, φωτεινοί πίνακες αγωνιστικού χώρου κ.λ.π.) και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο τεχνικά, ώστε να γίνει η σωστή και ασφαλή αποξήλωση της μεμβράνης.

- Καθαίρεση - αποξήλωση και απομάκρυνση της υπάρχουσας μεμβράνης επικάλυψης.

- Επισκευή και συντήρηση του υπάρχοντος φέροντος ατσάλινου δικτυώματος από γαλβανισμένους σωλήνες. Περιλαμβάνεται όπου κριθεί απαραίτητο :

α) Η τοπική αντισκωριακή προστασία με αφαίρεση της σκουριάς & τον « εν ψυχρώ» γαλβανισμό.

β) Η αντικατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων υλικών και μικρουλικών  συνδέσεων.

- Προμήθεια μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση μεμβράνης, χρώματος λευκού, πολυεστερικής, σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Βασικό ύφασμα | Πολυεστέρας |
| 2 | Είδος επικάλυψης | Ακρυλική λάκα και PVDF |
| 3 | Ονοματολογία ινών | 1100 dtex |
| 4 | Επικάλυψη | Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και από τις δύο πλευρές |
| 5 | Βάρος | min 900 gr/m2 |
| 6 | Αντίσταση στη φωτιά | ΕΛΟΤ ΕΝ 13501/1 κλάση Β |
| 7 | Τάξη διακύμανσης θερμοκρασίας χρήσης | -23 C / +70C |

Επιτρεπτές διαφοροποιήσεις τιμών ±5% μεταξύ πραγματικών και ονομαστικών.

Θα γίνονται δεκτές προσφορές για υλικά με καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά από τα προδιαγραφόμενα.

- Η μεθοδολογία της ανάρτησης και η εν γένει στερέωσης της μεμβράνης θα γίνει με τον ίδιο υπάρχοντα τρόπο, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, όπως άγκιστρα, αλυσίδες και μεταλλικές γαλβανισμένες πλάκες κ.λ.π.. Θα επιτευχθεί η άρτια τοποθέτηση και τάνυση της και θα εξασφαλισθεί απαραίτητα η στεγανότητα του χώρου. Θα αντικατασταθούν όσα εκ των μεταλλικών στοιχείων ανάρτησης της μεμβράνης χρήζουν αντικατάστασης.

Στο επίπεδο του εδάφους η μεμβράνη στερεώνεται στο περιμετρικό δοκάρι από σκυρόδεμα με την χρήση μεταλλικής ράβδου και μπουλονιών με παξιμάδια.

Εσωτερικά καθ’ όλο το μήκος της κατασκευής και σε ύψος 5 περίπου μέτρων πάνω από το επίπεδο του έδαφος, θα τοποθετηθεί πάνω στη βασική μεμβράνη ένα δεύτερο έγχρωμο πανί παρεμφερούς ποιότητας, με στόχο το φως να μην αντανακλάται στο γήπεδο και δυσκολεύει τις προσπάθειες των αθλητών. επιλογής του χρώματος από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Εναλλακτικά γίνεται δεκτή και η κατασκευή της μεμβράνης με έγχρωμο υλικό μέχρι το ύψος των 5,00 μέτρων και με λευκό στο υπόλοιπο, ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών.

- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων καλωδιώσεων (ίδιου τύπου και ίδιας διατομής) και εξαρτημάτων σε αντικατάσταση των αποξηλωμένων.

- Προμήθεια και τοποθέτηση των δύο διαχωριστικών πετασμάτων του αγωνιστικού χώρου. Τα πετάσματα θα είναι διαστάσεων 25,00μ πλάτος και 7,10μ ύψος και θα είναι παρόμοιας κατασκευής με τα υπάρχοντα, έχοντας εσωτερικά ηχοαπορροφητικό πανί. Θα τοποθετηθούν με τον ίδιο τρόπο στους υπάρχοντες μηχανισμούς, με όλα τα υλικά και μικρουλικά σε πλήρη λειτουργία.

- Κατέβασμα, καθαρισμό και επανατοποθέτηση των ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων και των προβολέων.

- Μπροστά από τις δύο (2) κύριες εισόδους – εξόδους του κοινού, στην ανατολική πλευρά του γηπέδου θα κατασκευαστούν σκέπαστρα τύπου «τούνελ», μεταλλικής κατασκευής από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, ιδίας ή παρεμφερούς μορφής με την υπόλοιπη κατασκευή, με επικάλυψη από μεμβράνη.

Το πρώτο θα έχει διαστάσεις 6,5μ. μήκος, 6,5μ. πλάτος και 2,40μ. ύψος περίπου και το δεύτερο 6,5μ. μήκος, 4,00μ. πλάτος και 2,40μ. ύψος περίπου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο προμηθευτής με δικιά του ευθύνη θα μεριμνήσει :

- Για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων που απαιτούνται.

- Για την απομάκρυνση και διαχείριση των αχρήστων υλικών (μεμβράνη, μεταλλικά στοιχεία κλπ.).

- Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα χρειαστούν προκειμένου να προστατευθεί το parke, καθώς και τα άλλα στοιχεία του γηπέδου

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε κέρδος προμήθειας και δαπάνης που αφορά το προσφερόμενο υλικό και έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και κάθε κόστος μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, απομάκρυνσης υλικών, του τεχνικού εξοπλισμού, κάθε είδους δυσχερειών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση αντικατάστασης του υλικού επικάλυψης, όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω.

Αποξήλωση, προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση, μεμβράνης σύμφωνα με τα παραπάνω, για την αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου «ΤΕΝΤΑ» Δήμου Καλαμάτας.

(ΤΙΜΗ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)

ΕΥΡΩ :      ………………………………………€/ΤΕΜ

………………../2017

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.